## Slide 1
Catalogue de solutions Ecoconception
Version 21/11/2024

## Slide 2
Sommaire
Solutions Quick Win
2. Solutions en ruptures

## Slide 3
Un outil d'aide à la réfléxion
Comment utiliser le catalogue?
Je consulte le document Excel joint
Je réalise les filtres nécessaires à ma recherche : Par thèmatique environnementale, métiers...
J'identifie colonne V le(s) numéro(s) de slide(s) reprenant les solutions envisagées pour mon besoin

## Slide 4
A
  Spécifier l’écoconception
Maîtrise d’ouvrage impliquée
Solution :
Définition de la politique environnementale du projet (à partir du diagnostic des enjeux environnementaux et des opportunités offertes par le projet). Elle fixe des objectifs et est intégrée programme de projet. Elle est suivie tout au long du projet​
Projet
B
C
D
Effets de la solution et gain(s) associé(s) :
Cadre les attendus de performance par enjeu environnemental : qu’ils proviennent du financeur, de la politique de SNCF Réseau, du contexte local…
Fixe des objectifs qualitatifs ou quantitatifs,
Implique d’entrée toute l’équipe projet
Permet à la MOE de dimensionner les tâches en conception et de les intégrer au budget d’études
Métiers concernés :
Portage d’émergence (EP)
Maîtrise d’ouvrage (AVP)
1
MOA : Politique environnement de mon projet :
Gouvernance : études, travaux, Expl. Maint.
Matériaux, économie circulaire, déchets,
Efficacité énergétique
Juste nécessaire : emprises, spec. techn.
Vulnérabilité au chgmt climatique…
Attentes de mon financeur : éco- conditionnalité de mon financement
Politique Environnement de SNCF Réseau
Enjeux locaux :
Schéma régional, filière d’excellence,
Guides sectoriels ou de typologie de projets (ex. HQE Infra, Guide LDFT…)
MOE :
Dimensionnement et moyens
Suivi et proposition au MOA
Bureaux d’études techniques :
- Études et comparaison de variantes / métiers
Étude solution retenue, fournisseurs…

## Slide 5
Solutions Quick Win

## Slide 6
A
  Voie sur dalle Slab Track
Acoustique et Vibrations
Solution :
Remplacement du ballast par des dalles en béton.
B
C
D
Effets de la solution et gain(s) associé(s):
Réduction de l'empreinte carbone,
Réduction des consommations de ressources minérales
Réduction de la production de déchets
Transparence hydraulique
Emprise au sol inférieure
Metiers concernés : Plateforme
1

## Slide 7
A
Acoustique et vibrations
Solution :
. Remplacer les granulats par des copeaux de bois
. Réduire la quantité de ciment
B
C
D
Effets de la solution et gain(s) associé(s):
Moindre poids
Meilleure qualité d'absorption.
Réduction des émissions de CO2
Métiers concernés : Génie civil, plateforme et OA
  Ecrans acoustique en béton de bois
2
Notes: https://jngg2024.sciencesconf.org/527666/document

## Slide 8
A
  Utilisation d’écrans acoustiques de type bas pour la couverture des point noir bruits
Acoustiques et vibrations
Solution :
L’écrans bas est en mesure de réduire le bruit de 7 à 9 dB tout en laissant la vue intacte. Il combine la diffraction du son avec
l’absorption du son de la sous-structure basse faite sur mesure. La réduction du bruit est similaire à celle d'un mur antibruit conventionnel de 3 mètres.
L’écrans bas ne nécessite aucune fondation, il est facile à installer et à combiner avec les mesures de réduction existantes.
B
C
D
Effets de la solution et gain(s) associé(s):
Simplification des travaux : logistique réduite et travaux préparatoires limités.
Moins consommateur de bétons pour les fondations et pour l’écrans (par rapport aux écrans haut).
Diminution des émissions liée au chantier et à la logistique.
Métiers concernés : OA, OT, voie et abords
3
Notes: MAI

## Slide 9
A
  Utilisation d’engins de chantier à motorisation électrique sur les chantiers
Acoustique et vibrations
B
C
D
Métiers concernés : voie et abord
Solution :
Privilégier l’utilisation d’engins de chantier et véhicules logistique à motorisation électrique.
Effets de la solution et gain(s) associé(s):
Moins de nuisance sonore en exploitation
Réduction des vibrations
Amélioration de l'acceptabilité du chantier vis-à-vis des riverains
Limitation des perturbations d'exploitation des gares pour les voyageurs
4
Notes: NPU

## Slide 10
A
  Amenée/Evacuation des matériaux par mode ferroviaire
Acoustique et vibrations
B
C
D
Effets de la solution et gain(s) associé(s) :
Participation à la protection et à la préservation de la biodiversité et des habitats naturels en limitant les nuisances pendant les travaux
Sobriété énergétique Préservation du cadre de vie des riverains en phase chantier
Réduction des émissions de gaz à effet de serre : Route  70gCO2e/TK,
Fer  7gCO2e/TK
Métiers concernés : Voie et abords
Solution :
Cette méthodologie d’approvisionnement permet également des gains sociaux en favorisant l'emploi sur le territoire par la mise en œuvre d'un marché dédié à la logistique chantier (entreprises locales)
Elle contribue d’autre part à une meilleure maîtrise de la logistique chantier et réduit les aléas planning en anticipant les difficultés d'approvisionnement et d'évacuation des matériaux du site.
5
Notes: NPU

## Slide 11
A
  Optimisation des besoins en peinture
Qualité de l’air/ Matériaux
Solution :
Sourcing de matériaux n’ayant pas besoin de peinture (par ex, des matériaux galvanisés)
B
C
D
Effets de la solution et gain(s) associé(s):
Réduction de l’empreinte carbone initiale
Réduction des besoins en entretien
En intérieur, évitement d’émissions de COV
Métiers concernés : bâtiments, ouvrages d’art
6

## Slide 12
A
  Eco pâturage : Maîtriser la végétation autrement
Biodiversité
Solution :
Entretien des talus ferroviaires par des solutions animales (voies protégées par des clôtures)
B
C
D
Effets de la solution et gain(s) associé(s):
S’utilise en lieu et place de solutions mécanisées et carbonées
Gain économique substantiel
Réduction de l’empreinte Carbone
Favorable à la biodiversité
Compatible avec l’insertion sociale
Métiers concernés : Voies et abords
7

## Slide 13
A
  Traiter les espèces invasives pour lutter contre la prolifération des espèces exotiques envahissantes
Biodiversité (Flore, faune)
Solution :
Poursuivre les expérimentations portant sur le traitement préalable du sol avant plantations et favoriser l’identification d’espèces aux propriétés allélopathiques ayant un impact sur les espèces invasives
B
C
D
Effets de la solution et gain(s) associé(s):
Développement d’espèces indigènes au détriment d’espèces invasives
Orienter la concurrence végétale
Améliore la biodiversité
Insertion paysagère plus aisée
Métiers concernés : Voies et abords
8

## Slide 14
A
  Anticipation des besoins paysagistes
Biodiversité (flore, faune)
Solution :
Sourcing local anticipé d’espèces végétales pertinentes, matures et résistantes
v
B
C
D
Effets de la solution et gain(s) associé(s):
Diminution des pertes lors des plantations
Diminution du besoin en transports des essences
Promotion de l’emploi local
Métiers concernés : voies et abords
Régions biogéographiques de France
Marque « Végétal local » de l’OFB permettant d’identifier les semences locales et diverses
9

## Slide 15
A
  Gestion des déchets dont collecte et valorisation de 100% des éléments voies
Biodiversité (flore, faune)
Solution :
Récupération des agaves arrachés dans le cadre du projet (espèce invasives) pour en faire un mezcal artisanal et local
v
B
C
D
Effets de la solution et gain(s) associé(s):
Diminution de la quantité de déchets végétaux du chantier par la transformation d’agaves en mezcal
Destruction des espèces invasives
Métiers concernés : voies et abords
Des agaves en bord de mer, et une bouteille de mezcal
10

## Slide 16
A
  Toiture végétalisée extensive
Gestion de l’eau
Solution : Végétaliser la toiture
B
C
D
Effets de la solution et gain(s) associé(s) :
Isolation de la toiture / confort thermique
Rétention d'eaux pluviales
Possible d'ajouter à une toiture existante,
Sur bois / acier / béton,
Peu d'entretien
Métiers concernés : Bâtiment
11
Notes: https://jngg2024.sciencesconf.org/527666/document

## Slide 17
A
  Noues enherbées
Gestion de l’eau
Solution : fossé en terre végétalisé pour gérer les eaux pluviales et favoriser l’infiltration
B
C
D
Effets de la solution et gain(s) associé(s):
Gestion des eaux pluviales optimisée pour réduire les vitesses d'écoulement.
Alternative aux caniveaux et bassin de rétention.
Intégration paysagère soignée.
Doté de membrane étanche, par exemple la bentonite (argile).
Gestion des eaux pluviales vers exutoires.
Métiers concernés : Génie civil, ouvrages en terre, aménagements paysagers
12
Notes: https://jngg2024.sciencesconf.org/527666/document

## Slide 18
A
  Fossé drainant
Gestion de l’eau
Solution :
Fossé empierré ou en gabion pour gérer les eaux pluviales et favoriser l’infiltration
B
C
D
Effets de la solution et gain(s) associé(s):
Gestion des eaux pluviales optimisée pour réduire les vitesses d'écoulement.
Alternative aux caniveaux et bassin de rétention.
Intégration paysagère soignée.
Doté de membrane étanche, par exemple la bentonite (argile).
Gestion des eaux pluviales vers exutoires.
Métiers concernés : Génie civil, ouvrages en terre, aménagements paysagers
13
Notes: https://jngg2024.sciencesconf.org/527666/document

## Slide 19
A
  Utilisation de quais infiltrants dans les gares et les stations
Gestion de l’eau
B
C
D
Effets de la solution et gain(s) associé(s):
Favoriser la gestion des eaux pluviales
Protéger la ressource en eau en limitant les rejets d'eaux non traitées vers les réseaux d'assainissement
Diminuer les besoins en bassins de rétention et d'écrêtement
Meilleure prise en compte de la résilience face au changement climatique
Métiers concernés : Quais/VRD
Solution :
La solution de quai infiltrant vise à favoriser l'infiltration des eaux en place par la mise en place de :
murs en L avec barbacanes;
structure sous quai d'infiltration (matériaux drainants, drain et géotextile, voire structure de rétention des eaux en nid alvéolaire).
14
Notes: NPU

## Slide 20
A
  Planifier une gestion optimale de l’eau pour disposer les solutions aux meilleurs endroits
Gestion de l’eau
Solution :
Méthod'O est approche novatrice d'éco-planification du territoire, récompensée par le Grand Prix National de l'Ingénierie « climat » 2023. La Méthod’O offre une solution unique, adoptant une approche écosystémique et une démarche de co-construction d’une carte de potentialité d'action pour la gestion des eaux pluviales. La méthode est particulièrement adaptée aux projets d’infrastructure linéaire type plateforme ferroviaire.
B
C
D
Effets de la solution et gain(s) associé(s):
Disposer d’une cartographie détaillée de la capacité des lieux à gérer l’eau de pluie.
Spécifier les endroits où les solutions de renaturation, biodiversité, hydrologie, sont les plus pertinentes – modéliser puis mesurer leurs effets.
Métiers concernés : OA, OT, voie et abords et ouvrages hydraulique.
15

## Slide 21
A
  Base vie alimentée par panneaux solaires - Inciter aux ENR pour les installations de chantier
Energie
Solution :
Alimenter en électricité les installations de chantier de façon autonome par panneaux solaires.
B
C
D
Effets de la solution et gain(s) associé(s):
Autoconsommation
Gain économique substantiel par le non raccordement du chantier au réseau électrique
Réduction de l’empreinte Carbone
Métiers concernés : Voies et abords
16

## Slide 22
A
  Feu violet de heurtoir alimentée par PV : Le solaire pour certains équipements ferroviaires
Energie
Solution :
Permet non seulement une alimentation propre mais également d’éviter de grands linéaires de câbles, caniveaux, etc. pour desservir uniquement un seul équipement en bout de voie.
B
C
D
Effets de la solution et gain(s) associé(s):
S’affranchit de consommation de matières premières (câbles, béton de caniveaux, etc.)
Gain économique substantiel
Réduction de l’empreinte Carbone
Métiers concernés : Voies et abords
17

## Slide 23
A
  Bornes de recharges pour vélos et VE : Intégrer les nouvelles mobilités décarbonées
Energie
Solution :
Développer les points de recharge des mobilités alternatives dans les centres d’attractivité
B
C
D
Effets de la solution et gain(s) associé(s):
Favorise les mobilités décarbonées
Réduction de l’empreinte Carbone
Renforce l’attractivité du site
Métiers concernés : Bâtiment
18

## Slide 24
A
  Réemploi d’équipements énergétiques existants
Energie
Solution :
Etude de la réutilisation des équipements existants (retrofit Pompe à chaleur ou Groupes frigorifiques) suivant leur vétusté
B
C
D
Effets de la solution et gain(s) associé(s):
Prolongement de l’utilisation d’un équipement plutôt que création d’un déchet et consommation de ressources pour un équipement neuf
Métiers concernés : Bâtiment
Groupes froids remis à niveau et réemployés sur des bâtiments industriels
19

## Slide 25
A
  Pilotage automatique du chauffage des centres de maintenance
Energie
Solution :
Asservissement du fonctionnement des systèmes de chauffage à l’ouverture des portes des hangars
v
B
C
D
Effets de la solution et gain(s) associé(s):
Baisse de la consommation énergétique
Diminution des émissions de CO2
Confort thermique du bâtiment
Métiers concernés : Bâtiment
Le C2MI de Béziers, équipé par un système d’asservissement des systèmes de chauffage
20

## Slide 26
A
  Récupération et réutilisation des eaux grises
Eau
Solution :
Récupération et réutilisation des eaux grises
B
C
D
Effets de la solution et gain(s) associé(s):
Réduction des consommations d’eau potable pour les usages qui le permettent
Métiers concernés : Bâtiment
Installation de traitement des eaux grises - Sustainable Sanitation Alliance, mai 2011
21

## Slide 27
A
  Récupération de chaleur fatale
Energie
Solution :
Récupération de calories sur équipements process (aspiration centralisée, air comprimé, …)
v
B
C
D
Effets de la solution et gain(s) associé(s):
Economie d’énergies
Diminution des émissions carbone
Métiers concernés : bâtiment
Intégration d'une batterie d'échange sur le rejet de l'installation d'aspiration centralisée
22
Notes: https://librairie.ademe.fr/ged/8006/Recuperation-chaleur-fatale-012221-2.pdf

## Slide 28
A
  Limitation du recours au rafraichissement actif
Energie
Solution :
Utilisation de brasseurs d’air ou d’humidificateurs adiabatiques
B
C
D
Effets de la solution et gain(s) associé(s):
Réduction des consommations énergétiques liée à la consommation de froid
Confort dans les bâtiments
Evitement du recours aux fluides frigorigènes nocifs pour la couche d’ozone
Métiers concernés : bâtiment
Module de refroidissement adiabatique (en jaune) couplé à une centrale de traitement d’air
23

## Slide 29
A
  Labellisation bâtiment régionale
Energie
Solution :
Recherche d’une labellisation régionale type « Bâtiment Durable Occitanie », « Bâtiment Durable Méditerrannéen »
v
B
C
D
Effets de la solution et gain(s) associé(s):
Vision globale de la stratégie énergétique et environnementale du bâtiment
Réduction des consommations énergétiques
Valorisation des actions menées et retour d’expérience.
Métiers concernés : bâtiment
Bâtiment de commande centralisée du réseau – Toulouse. Labellisé bâtiment durable Occitanie bronze en novembre 2022
24

## Slide 30
A
  « Tropicaliser » les guérites et shelters
Energie
Solution :
Conception optimisée de l’enveloppe et des fonctions Chauffage, Ventilation, Climatisation dans les shelters et guérites, voire production photovoltaïque :
 les auxiliaires CVC sont supprimés, l’équipement est adapté à des températures importantes l’été.
Ondulit est une tôle d’acier recouverte d’une couche de bitume et d’un film réfléchissant
qui atteint un facteur solaire de 0,019.
© (Doc. Antoine Perrau Architectures.)
B
C
D
Effets de la solution et gain(s) associé(s):
Réduction de l'empreinte Carbone liée à la consommation d’énergie des auxiliaires CVC
Metiers concernés : Signalisation, télécom, traction électrique
44

## Slide 31
A
  Géothermie
Energie
Solution :
Réutilisation de puits de rabattement de nappes initiaux (en phase travaux) des gares pour de la géothermie (en phase exploitation)
v
B
C
D
Effets de la solution et gain(s) associé(s):
Réduction des consommations énergétiques et des émissions carbone
Réutilisation d’ouvrages temporaires en ouvrages permanents
Métiers concernés : bâtiment
Représentation schématique du circuit primaire (des forages à la PAC) de l’installation de géothermie par pompe à chaleur du CNIT –source : solscope
25

## Slide 32
A
  Géothermie
Energie
Solution :
Mise en œuvre de géothermie à très basse énergie (puits canadien)
v
B
C
D
Effets de la solution et gain(s) associé(s):
Economie d’énergie pendant la phase d’utilisation
Métiers concernés : bâtiment
Schéma de principe du puits canadien
26

## Slide 33
A
  Peintures biosourcées
Matériaux
Solution :
Peinture à base d'algue, sans solvant et sans COV.
Application intérieur / extérieur
Nombreux fournisseurs
B
C
D
Effets de la solution et gain(s) associé(s):
Limiter les nuisances environnementales
Réduire l’empreinte Carbone
Limiter les risques
Métiers concernés : ouvrages d’art / ouvrages techniques
27
Notes: https://jngg2024.sciencesconf.org/527666/document

## Slide 34
A
  Réemploi du ballast
Matériaux
Solution :
Laver, cribler, requalifier le ballast pour une remise en voie après dégarnissage
B
C
D
Effets de la solution et gain(s) associé(s):
Economie de ressource
Réduction du coût pour ce matériau
Allongement de la durée de vie du ballast
Métiers concernés : Voie
28
Notes: https://jngg2024.sciencesconf.org/527666/document

## Slide 35
A
  Réemploi de rails
Matériaux
Solution : réemployer le rail sur LDFT et VS après dépose depuis le réseau structurant
B
C
D
Effets de la solution et gain(s) associé(s):
Réduction du coût du projet.
Réduction de la consommation de ressources.
Allongement de la durée de vie du rail.
Réduction des émissions des gaz à effet de serre.
Métiers concernés : Voie
Découpe des anciens panneaux de voie
29
Notes: https://jngg2024.sciencesconf.org/527666/document

## Slide 36
A
  Réutilisation des terres excavées en aménagement paysager
Matériaux
Solution :
Réutiliser sur place les déblais du projet pour son intégration paysagère
B
C
D
Effets de la solution et gain(s) associé(s):
Intégration paysagère.
Réduction des déchets.
Réductions des mouvements de terre très consommateurs d’énergie fossile et donc émetteurs de CO2
Nécessité d'une caractérisation physico-chimique : utiliser le marché sur ordre terres excavées.
Métiers concernés : Génie civil, ouvrages en terre, aménagements paysagers
30
Notes: https://jngg2024.sciencesconf.org/527666/document

## Slide 37
A
  Alternatives à l'enrobé classique : Végétal, à froid, stabilisé à la chaux, drainant sur structure réservoir, en béton de verre
Matériaux
Solution : remplacer les enrobés classiques bitumeux et chaux par des alternatives aux empreintes environnementales plus faibles
B
C
D
Effets de la solution et gain(s) associé(s):
Réduction des émissions de gaz à effet de serre des enrobés classiques
Réduction îlot de chaleur.
Métiers concernés : quais, VRD
31
Notes: https://jngg2024.sciencesconf.org/527666/document

## Slide 38
A
  Réduire l’empreinte des matériaux : L’avenir du béton est déjà là et concerne tout son cycle de vie
Matériaux
Solution :
Les bétons se diversifient et leur empreinte Carbone baisse. Concevez avec des bétons bas-Carbone !
Les déchets de béton se recyclent en nouveaux bétons
B
C
D
Effets de la solution et gain(s) associé(s) :
Réduire l’empreinte Carbone des ouvrages d’art et des produits en béton pré-fabriqué
Réduire les quantités de déchets ultimes et alimenter la filière des bétons recyclés permettant de réduire la consommation de granulats neufs et d’une partie du ciment
Metiers concernés : Ouvrages d’art, génie civil, produits en béton préfabriqué (caniveaux, traverses…)
32

## Slide 39
A
  Réduction de l'épaisseur du ballast de 5cm : avec pose de tapis sous ballast ou de Tba équipées d'USP
Matériaux
Solution :
- Réduire la quantité de ballast et donc la logistique d’approvisionnement
B
C
D
Effets de la solution et gain(s) associé(s):
Réduction du coût matière pour le ballast.
Réduction d'extractions aux carrières.
Cette solution peut aussi être réalisée avec du ballast de réemploi.
Métiers concernés : Voie
33
Notes: https://jngg2024.sciencesconf.org/527666/document

## Slide 40
A
  Murs et talus en pierres taillées, pierres sèches, gabions, bois au lieu de béton armé
Matériaux
Solution :
Eviter le recours au béton et utiliser des matériaux naturels
B
C
D
Effets de la solution et gain(s) associé(s):
Réduction de l'empreinte carbone par réduction de la consommation béton.
0 déchet en fin de vie.
Adapté au développement de la faune locale
Permet également la gestion de l’eau
Métiers concernés : OA, OT
34
Notes: https://jngg2024.sciencesconf.org/527666/document

## Slide 41
A
  Génie Végétal : Confortement et protection d’OT par le génie végétal
Matériaux
Solution :
Stabilisation et protection de parements de talus ferroviaires au moyen de techniques végétales
B
C
D
Effets de la solution et gain(s) associé(s):
S’utilise en lieu et place de murs en béton armé
Gain économique substantiel
Réduction de l’empreinte Carbone
Favorable à la biodiversité
Traitement des espèces invasives indésirables
Insertion paysagère plus aisée
Metiers concernés : Ouvrages en terre
35

## Slide 42
A
  Mâts d’éclairage aluminium : Promouvoir les matériaux selon leur recyclabilité
Matériaux
Solution :
Remplacer des solutions classiques en acier par l’aluminium dont le degré de recyclabilité est proche de 100%.
B
C
D
Effets de la solution et gain(s) associé(s):
Faible poids donc diminution des volumes de massifs
Propriété anticorrosive naturelle
Réduction de l’empreinte Carbone
Métiers concernés : Quais
36

## Slide 43
A
  Réemploi de traverses béton pour la création de plateforme
Matériaux
Solution :
La solution consiste à réutiliser les traverses béton précontraint type M450 - longueur 2,40 environ et 30cm de large, 350kg/u. Il est prévu de valoriser ce matériel brut, sans le concasser, pour la création de plateformes et surfaces type parking, routes, passages, …
A l'échelle nationale, c'est près de 1M de traverses déposées par an.
B
C
D
Effets de la solution et gain(s) associé(s):
Limiter l'exploitation de nouvelles ressources;
Diminuer les émissions de CO2 liés au transport de nouveaux matériaux sur site;
Moins-values sur l'achat de matériaux.
Métiers concernés : voie et abords
37
Notes: MAI

## Slide 44
A
  Conception et réalisation Voie et plateforme Ferroviaire adaptée au type de circulation
Matériaux
Solution :
Proposer à une conception de la voie et de la plateforme adaptée aux besoins spécifiques des lignes à vitesse, tonnage et fréquence réduites (SMR et LDFT).
Proposer un « conception frugale et surmesure » : réduction de nombre de traverse/km, voie béton avec traverse métallique, plateforme adaptée, ballast réutilisé ou de "qualité" limité pour exploiter les carrières à proximité.
B
C
D
Effets de la solution et gain(s) associé(s):
Réduction des besoins en matériaux d'apport;
Participation à la sobriété énergétique en privilégiant le réemploi;
Réduction de l'empreinte carbone par la réduction des flux d'apport/évacuation du chantier
Métiers concernés : OT, voie et abords et ouvrages hydrauliques.
38
Notes: MAI

## Slide 45
A
  Réutilisation de granulats issus de bétons de démolition dans ouvrages en terre/murs de soutènement
Matériaux
Solution :
Il s’agit d’utiliser des granulats recyclés en lieu et place de granulats issus de carrières et de valoriser ainsi les excédents du chantier (démolition de structures GC existantes : béton de parvis, piles de passerelles, quai existant, …).
Moins de GES lié à la réduction de l'acheminement de matériaux
B
C
D
Effets de la solution et gain(s) associé(s):
Moins de GES lié à la réduction de l'acheminement de matériaux
Réduction des besoins en matériaux d'apport;
Participation à la sobriété énergétique en privilégiant le réemploi;
Métiers concernés : OT, OA, Quais/VRD
39
Notes: NPU

## Slide 46
A
  Utiliser un enrobé rouge ou de couleur pour les quais afin de limiter le phénomène de réchauffement.
Matériaux
Solution :
Utiliser un enrobé rouge pour les quais et les parvis afin de limiter le phénomène de réchauffement.
Écart de 3 degrés Celsius en surface entre un enrobé noir et un enrobé rouge pour une température extérieure de 27°C.
B
C
D
Effets de la solution et gain(s) associé(s):
Participation à la limitation des phénomènes de réchauffement climatique en lien avec les températures des sols et leur capacité à capter le rayonnement solaire (moins d'absorption de la chaleur)
Préservation du cadre de vie des populations par la réduction du risque d'îlot de chaleur urbain.
Métiers concernés : Quais/VRD
40
Notes: NPU

## Slide 47
A
  Utilisation de compteur d’essieux en remplacement des Circuits de Voie
Matériaux
Solution :
Pour la détection des circulations, remplacement de la technologie à circuits de voie (CdV), qui était le système de référence sur le périmètre de SNCFR, par une technologie à Compteur d’essieux. La détection par Compteurs d’Essieux profite de l’existence de technologies très performantes.
B
C
D
Effets de la solution et gain(s) associé(s):
Une forte simplification des opérations de basculage lors du renouvellement d’installations (pas de mise en Y) ;
Un coût réduit par rapport au CdV ;
La simplification des constituants en voie (suppression des connexions inductives, JIC, isolements électriques, dispositifs d’aide au shuntage…), contribuant à une meilleure fiabilité et maintenabilité de l’infrastructure.
Métiers concernés : Signalisation, voies et abords
41
Notes: MAI

## Slide 48
A
  Renforcement de talus au lieu d'une solution "mur de soutènement"
Matériaux
Solution :
Stabilisation d’un talus soumis à un risque de glissement par l’utilisation de pieux.
B
C
D
Effets de la solution et gain(s) associé(s):
Réduction des volumes de béton
Réduction de l’empreinte Carbone
Amélioration de la transparence hydraulique
Insertion paysagère : diminution des surfaces de béton visible
Metiers concernés : Ouvrages en terre
42

## Slide 49
A
  Agrovalorisation des terres excavées
Matériaux
Solution :
Valorisation des terres excavées comme composant pour recréer artificiellement des sols fonctionnels.
B
C
D
Effets de la solution et gain(s) associé(s):
Réduction des volumes de déchet
Amélioration des sols agricoles par amendement
Metiers concernés : Ouvrages en terre
43

## Slide 50
A
  Optimisation des fondations de supports caténaires
Matériaux
Solution :
Conception optimisée des fondations des supports caténaire
Amélioration du taux de réemploi des fondations existantes
B
C
D
Effets de la solution et gain(s) associé(s):
Réduction de l'empreinte carbone,
Réduction des volumes de béton
Metiers concernés : Caténaire-Géotechnique
44

## Slide 51
A
  Optimisation des fondations de guérites et shelters
Matériaux
Solution :
Conception optimisée des fondations des petits bâtiments techniques : guérites et shelters
Suppression des fondations
Conservation des fondations existantes
Béton bas Carbone (moins de ciments, ciments bas carbone, granulats recyclés ou béton concassé
B
C
D
Effets de la solution et gain(s) associé(s):
Réduction de l'empreinte Carbone,
Réduction des volumes de béton
Metiers concernés : Signalisation, télécom, traction électrique
44

## Slide 52
A
  Logistique fluviale/maritime de transport des matériaux
Matériaux - Approvisionnement
Solution :
Flux de logistique d’approvisionnement et d’évacuation des matériaux par voie fluviale ou maritime (déblais, granulats, centrale béton).
B
C
D
Effets de la solution et gain(s) associé(s):
Diminution du recours au transport routier
Limitation des nuisances acoustiques et de pollution de l’air
Réduction de l’empreinte Carbone
Cette solution peut être couplée à l’utilisation de véhicules routiers électriques ou hybrides sur courte distance
Metiers concernés : Ouvrages en terre
Approvisionnement fluvial en granulats
Centrale béton flottante
45

## Slide 53
A
  Remblais ferroviaires avec noyau
Matériaux
Solution :
Création d’un remblai hétérogène composé d’un noyau central constitué de matériaux d’excavation non réutilisables et d’un encagement constitué de matériaux nobles.
B
C
D
Effets de la solution et gain(s) associé(s):
Réduction des quantités d’approvisionnement de matériaux
Réduction de l’empreinte Carbone
Limite le recours aux mises en dépôt et le transport de matériaux
Metiers concernés : Géotechnique
46

## Slide 54
A
  Utilisation du compactage dynamique à haute fréquence en remplacement des "purges" des sols granulaires lâches
Matériaux - Géotechnique
Solution :
Densification des sols granulaires en profondeur avec une masse impactant le sol en surface.
B
C
D
Effets de la solution et gain(s) associé(s):
Réduction des quantités de matériaux,
Réduction de l'empreinte carbone
Gain économique
Metiers concernés : Géotechnique
47

## Slide 55
A
  Écrans pare-blocs en milieu forestier avec supports par les arbres
Matériaux
Solution :
Utilisation de la structure des arbres environnants à la place de poteaux métalliques pour fixer les écrans pare-blocs.
B
C
D
Effets de la solution et gain(s) associé(s):
Réduction des quantités de métal,
Réduction des héliportages
Limite l'impact lié aux fondations de poteaux métalliques
Réduction de l'empreinte carbone
Meilleure intégration paysagère
Metiers concernés : OA / OT
48

## Slide 56
A
  Utilisation des gabions en matériaux du site pour les ouvrages ferroviaires de première catégorie
Matériaux - Soutènements
Solution :
Utilisation accrue des soutènements en gabions avec les matériaux du site pour les ouvrages ferroviaires.
B
C
D
Effets de la solution et gain(s) associé(s):
Réduction de l'empreinte carbone,
Utilisation de matériaux locaux et/ou recyclés
Réduction des quantités d’approvisionnement de matériaux
Metiers concernés : Géotechnique
49

## Slide 57
A
  Réutilisation de fondations existantes
Matériaux
Solution :
Approche de calcul en déplacement pour réutiliser les fondations d’ouvrages existants
v
B
C
D
Effets de la solution et gain(s) associé(s):
Durée de vie plus importante des fondations
Réduction de consommation de ressources et d’empreinte carbone
Métiers concernés : ouvrages d’art / ouvrages techniques
Régénération du viaduc sur l’Arve à Bonneville (74) – pour laquelle l’approche de calcul a permis la réutilisation des appuis
50

## Slide 58
A
  Fondations en remblais renforcés
Matériaux
Solution :
Solutions de fondations en remblais renforcés en remplacement de murs béton armé
B
C
D
Effets de la solution et gain(s) associé(s):
Solutions moins émissives d’un facteur 2 à 3
Recyclage d’une partie des matériaux excavés du site
Métiers concernés : ouvrages d’art / ouvrages techniques
Solution mur cantilever béton armé
Solution mur en gabions
Principaux résultats de l’ACV d’un mur de soutènement (pour un mètre linéaire)
(Source: L’Analyse du Cycle de Vie (ACV) appliquée aux ouvrages géotechniques, Eric Antoinet and al., JNGG 2024)
51
Notes: https://jngg2024.sciencesconf.org/527666/document

## Slide 59
A
  Diagnostic Ressource et recherche de projets prenants
Matériaux
Solution :
Quantifier les produits ferroviaires à déposer et caractériser leur qualité et leur durée de vie résiduelle (classement technique) pour définir leur 2ème vie : réemploi, recyclage, valorisation.
Pour les produits conformes à un réemploi ferroviaires proposition de cette ressource à des projets prenants proches recherchant des opportunités de réduire leur coût de projet (LDFT, VS…).
B
C
D
Effets de la solution et gain(s) associé(s):
Allongement de la durée de vie des composants  baisse des ressources prélevées et des produits détruits/valorisés
Réduction des coûts de projets qui réemploient
Réduction des émissions de CO2 : fabrication, transport, fin de vie.
Métiers concernés : Voie et abords
52
Notes: MAI

## Slide 60
A
  Réemploi ou recyclage de matériaux de voie : rails, appareils de voies, traverses et ballast
Matériaux
Solution :
Les composants actuellement en voie peuvent être réutilisés pour la même fonctionnalité en création de voie principale ou voie de service : pour cela, il est nécessaire de caractériser la durée de vie résiduelle potentielle des composants vis-à-vis de la nouvelle utilisation.
En cas de durée de vie résiduelle trop faible, les composants seront plutôt réorientés vers le recyclage des matières premières qu'ils constituent (rail/appareil de voie : fer, traverse : bois ou béton, ballast : granulat)
B
C
D
Effets de la solution et gain(s) associé(s):
Réduction de la fourniture nécessaire pour la réalisation des voies nouvelles
Diminution du besoin de transport
Réduction des déchet - recyclage ou réutilisation.
Réduction des coûts de matières neuves
Métiers concernés : Voie et abords
52
Notes: MAI

## Slide 61
A
  Favoriser la biodiversité dans les opérations de travaux
Recréer des espaces de biodiversité
Solution :
Transformer les délaissés ou les anciennes bases travaux pour y créer de nouveaux espaces favorisant la biodiversité.
B
C
D
Effets de la solution et gain(s) associé(s):
Favorise une reprise du développement de la biodiversité après travaux
Réduction de l’empreinte Carbone
Améliore l’aspects paysagers
Métiers concernés : Voies et abords
53

## Slide 62
A
  Dissuader les dégradations par le végétal
Végétalisation de murs sensibles au tags
Solution :
Protéger les ouvrages des graffitis en milieu urbanisé par la réalisation de murs végétaux
B
C
D
Effets de la solution et gain(s) associé(s):
Remplace l’utilisation de produits chimiques
Gain économique substantiel en exploitation
Insertion paysagère plus aisée
Métiers concernés : OA, OT
54

## Slide 63
A
  Siphons de transparence hydraulique
EAU
Solution :
Installer des ouvrages permettant de maintenir la circulation de la nappe de part et d’autre d’un ouvrage partiellement immergé
B
C
D
Effets de la solution et gain(s) associé(s):
Maintien de la circulation de la nappe à moindre impact environnemental
Evitement de l’installation de pompes électriques
Métiers concernés : OA, OT
??
Schéma de la configuration finale – CEVACTU 3 – janvier 2016

## Slide 64
A
  Murs acoustiques végétalisés
Acoustique et vibrations
Solution :
Combinaison de solutions : installer des murs végétalisés et faits de matériaux recyclés le long des voies pour diminuer le bruit en milieu urbain
B
C
D
Effets de la solution et gain(s) associé(s):
Diminution de bruit (en test, jusqu’à 15dB(A) de moins en contrebas d’un pont sur lequel passe un tramway)
Economie carbone par l’utilisation de matériaux recyclés
Murs contribuant à la biodiversité et à la qualité esthétique
Métiers concernés : OA, OT ; voies et abords
??
Mur végétalisé et illustration de principe - Novel solutions for quieter and greener cities

## Slide 65
2. Solutions en rupture

## Slide 66
A
  Catégorie
Nom
Solution :
Exemple
B
C
D
Effets de la solution et gain(s) associé(s) :
Exemple
Métiers concernés :
Exemple
1
Problématiques et frein à la mise en œuvre :
Exemple
Dérogations nécessaires à la mise en œuvre :
Exemple
Interlocuteurs / entités à solliciter pour analyse de faisabilité de la solution :
Exemple

## Slide 67
A
  Utiliser des matériaux biosourcés
Pont-rail en bois
Solution :
Réalisation de pont-rail en bois.
B
C
D
Effets de la solution et gain(s) associé(s):
Utilisation de matériaux biosourcés
Réduction des émissions de GES
Possibilité d’approvisionnement en circuit court
Métiers concernés : OA
Problématiques et frein à la mise en œuvre :
Comportement dynamique, LPV ou vitesse nominale limitée à 60 km/h
Dérogations nécessaires à la mise en œuvre :
Durabilité/maintenance
Interlocuteurs / entités à solliciter pour analyse de faisabilité de la solution :
Direction technique
??

## Slide 68
A
  Faciliter le changement d’usage dans le temps
Conception réversible
Solution :
Conception de bâtiments transformables et réversibles afin de pérenniser leur attractivité et leur utilisation : possibilités d’extension (verticale et/ou horizontale), l’utilisation multiple ou plus intense.
B
C
D
Effets de la solution et gain(s) associé(s):
Diminution des déchets
Allongement de la durée de vie des bâtiments
Diminution de la consommation de matières
Métiers concernés : Bâtiment
Problématiques et frein à la mise en œuvre :
Anticipation des usages
Nouveau permis de construire pour chaque changement d’usage
Différentes normes entre les bureaux et les habitations
Interlocuteurs / entités à solliciter pour analyse de faisabilité de la solution :
??

## Slide 69
A
  Approches de calcul adaptée permettant de proposer une optimisation des fondations des massifs caténaires
Matériaux
Solution :
Remplacer le catalogue de dimensionnement de la existant (basé sur des approches empiriques non optimisées) grâce à la modélisation 3D des massifs caténaires
B
C
D
Effets de la solution et gain(s) associé(s):
Multiplier les cas d’application des fondations semi-profondes
Être en capacité à traiter toutes les géométries et les stratigraphies complexes des fondations semi-profondes
Réduction de consommations de ressources et d'empreinte carbone (carbone évité)
Métiers concernés : Génie civil
Problématiques et frein à la mise en œuvre :
Modification des référentiels existants
Sur des cas plus complexes, validation de l’approche par des plots d’essais instrumentés
Interlocuteurs / entités à solliciter pour analyse de faisabilité de la solution :
Direction technique ?
??

## Slide 70
A
Matériaux
Solution :
. Mettre en place dès la conception une maquette numérique enrichie d’informations
B
C
D
Effets de la solution et gain(s) associé(s):
Dimensionnement au plus juste en évitant les hypothèses majorantes
Gain matière / énergie / CO2
En phase chantier, visualisation de l’état actuel et projeté
En phase exploitation, facilite le suivi et la maintenance
Métiers concernés : Tous
  BIM 4D et Jumeau numérique
XX
Interlocuteurs / entités à solliciter pour analyse de faisabilité de la solution :
Direction technique ?
Direction du numérique ?
Problématiques et frein à la mise en œuvre :
Besoin d’harmoniser les données
Nécessite une grande coordination de l’ensemble des acteurs du projet
Notes: https://jngg2024.sciencesconf.org/527666/document